## Slide 1
罗云鹏 吴凡 郭旭东 左都云 李成坤
2019.6.15

## Slide 2: 选题背景
נתניהו
巴比伦行动
1981年6月 7日，以色列出动14架飞机偷袭了伊拉克首都巴格达东南约20公里处的核反应堆，使这个造价4亿美元的设备遭到了彻底的摧毁。
以色列机群在被约旦雷达站发现时，由于它们以密集编队飞行，在雷达屏幕上呈现出一个大的模糊亮点，很像一架大型民用客机，从而蒙混过关。

## Slide 3: 控制目标
נתניהו
理想目标
两辆车跟随另一辆车的轨迹运动，三辆车组成一定队形前进且不发生碰撞。
控制精度
跟随车辆到相应目标点的距离小于一定范围。
任务分解
控制一辆车前往固定目标 → 控制一辆车通过避障前往固定目标 → 一辆车跟随另一辆车进行运动 → 三辆车组成编队进行运动 → 编队切换及其他更复杂的控制。

## Slide 4: 模型
נתניהו
目标：车的位置角度
控制：小车的速度和转向速度，即小车的两轮速度 和

## Slide 5: 文献调研
Lyapunov方法实现定点跟踪
缺乏避障[1]
切换避障模式实现避障[4][5]
全局的Lyapunov算法，但目标角度受限[6]
נתניהו

## Slide 6: 问题与挑战
נתניהו
运动方向必须与当前车头一致
“The main difficulty of solving the above problems is that two-wheeled robots belong to the class of non-holomonic which..”
“..due to Brockett’ condition, there is no continuous static time-invariant controller that can stabilize a non-holomonic system to a target point”[6]
即：简单的LTI控制器无法达到控制精度(使(x,y,θ)同时收敛到给定值)。
退而求其次：前面所有文献的方法都是舍弃了“简单”，但由于“不简单”——非连续时不变——的控制器难以分析与设计，所以我们在控制精度上做妥协。只要求位置到达给定点，而允许最终方向与给定方向存在一定偏差。

## Slide 7: 控制策略
נתניהו
控制公式：

## Slide 8: 控制策略
נתניהו
稳定性分析：

## Slide 9: 控制策略
נתניהו
第一个问题：由Lyapunov函数（势能函数）到控制输入：
采用了一个基本的预测控制，预测的参考轨迹就是一阶惯性的输出。
按照理论，参考的惯性环节时间常数越大，系统越稳定，动态越差。
仿真也确实如此，根据仿真选择了一个合适的时间常数

## Slide 10: 控制策略
נתניהו
第二个问题：吸引子（Lyapunov函数的目标点项）的设计
简单的就可以满足“位置到达给定值”，为了使方 向能“基本”到达目标点，我们采用了

## Slide 11: 控制策略
נתניהו
第三个问题：排斥子（Lyapunov函数的障碍点项）的设计
简单的解决，但是会反应慢+超调大，我们可以提前判断： 如果当前方向正前方会遇到障碍的话就提前避障。
但提前避障的话可能会出现在目标点处的不稳定，所以在提前避障时 距离障碍点越远排斥子越弱。

## Slide 12: 控制策略
נתניהו
第四个问题：参数不准确对模型的影响
可以发现，只有控制有较大 影响。我们对预先进行了一些测量，但由于还是可能存在误差， 我们使小车在到达目标点附近时提前停下。

## Slide 13: 工程实现
נתניהו

## Slide 14: 效果展示
נתניהו
控制精度效果（距目标点小于100mm）
单车到固定点多次实验轨迹
单车途经障碍多次实验轨迹

## Slide 15: 效果展示
נתניהו

## Slide 16: 效果展示
נתניהו

## Slide 17: 总结与展望
נתניהו
创新点
采用全局的Lyapunov函数来实现定点到定点，以及碰撞避免的控制方法。
Vicon系统、小车系统以及控制平台整合。
复杂编队的实现。
可改进之处
小车真正的中心点和vicon读的中心点不同，导致旋转时发生偏差，可以改进算法，在运动中多次标定校正。
受限于环境限制，可以考虑通过小车自带GPS和惯性测量进行定位。

## Slide 18: 任务分工
נתניהו
罗云鹏：控制平台搭建
吴凡：仿真
郭旭东：stm32、项目进度管理
左都云：算法设计
李成坤：系统联调

## Slide 19: 参考文献
נתניהו
[1]: M. Aicardi, G. Casalino, A. Bicchi and A. Balestrino, "Closed loop steering of unicycle like vehicles via Lyapunov techniques," in IEEE Robotics & Automation Magazine, vol. 2, no. 1, pp. 27-35, March 1995
[2]: G. Indiveri, "Kinematic time-invariant control of a 2D nonholonomic vehicle," Proceedings of the 38th IEEE Conference on Decision and Control (Cat. No.99CH36304), Phoenix, AZ, USA, 1999, pp. 2112-2117 vol.3.
[3]: F. Xie and R. Fierro, "First-state contractive model predictive control of nonholonomic mobile robots," 2008 American Control Conference, Seattle, WA, 2008, pp. 3494-3499.
[4]: H. Kim, K. Lee, S. Lee and M. Park, "Obstacle avoidance navigation using a local path planning method," Proceedings of 35th IEEE Conference on Decision and Control, Kobe, Japan, 1996, pp. 869-874 vol.1.
[5]: D. Cruz, J. McClintock, B. Perteet, O. A. A. Orqueda, Y. Cao and R. Fierro, "Decentralized cooperative control - A multivehicle platform for research in networked embedded systems," in IEEE Control Systems Magazine, vol. 27, no. 3, pp. 58-78, June 2007.
[6]: W. Yuan and Z. Li, "Navigation and collision avoidance for nonholonomic robots using quadrupole potential function," 2017 2nd International Conference on Advanced Robotics and Mechatronics (ICARM), Hefei, 2017, pp. 47-52.

## Slide 20: 谢谢